## Slide 1: 輪班工人暴露噪音下REM片斷化分析
2021/08/11

## Slide 2: 研究目的
林政佑醫師的參考資料中提到REM影響人們的情緒控管和鞏固情緒記憶，對身心都影響甚遠，在不同環境下可能對REM的結構有不同的影響
  在PTSD情況下
    更多REM density(REMs per REM sleep period)
    更多REM sleep pressure(short REM latency、long average REM sleep episode)
    更多REM fragmentation
  在憂鬱情況下
    REM latency減少
    Total REM sleep duration增加
    REM density增加
  在噪音環境下
    ？？？
    ？？？

## Slide 3: REM參數
REM總次數
REM總時間
每個REM平均長度
REM fragmentation percent
  (sum of the duration of REM fragmentation epochs/the duration of REM sleep during the night)*100
REM latency
  latency from sleep onset to the first REM epoch
REM density
  percent of rapid eye movements in relation to REM sleep duration

## Slide 4: REM fragmentation計算
Definition: the number and duration of short arousals that disrupt the continuity of the REM period
REM中Arousal event duration相加

## Slide 5: REM density計算
左右EOG相減絕對值取出反向眼動特徵 * 0.5
左右EOG分別後項減前項取出眼動陡峭程度 * sampling rate
將兩值相加
設threshold1 > 0.025 超過則視為快速眼動
設threshold2 < 1 超過則視為受arousal影響
找到第1個快速眼動後尋找後面1秒內有無快速眼動，有則視為連續
小於0.1秒的區間不算

## Slide 6: REM density計算

## Slide 7: REM density計算

## Slide 8: REM density計算

## Slide 9: REM density計算

## Slide 10: 資料數量
40筆中使用27筆
排除13筆
  Sampling rate和訊號數值範圍不同
  stage資料遺失
  訊號異常
  訊號受到強烈干擾

## Slide 11: 從整體來觀察噪音暴露與非暴露環境下的REM
REM總次數：提高10 降低14

## Slide 12: 從整體來觀察噪音暴露與非暴露環境下的REM
REM總秒數：提高10 降低16

## Slide 13: 從整體來觀察噪音暴露與非暴露環境下的REM
REM片段平均秒數：提高13 降低13

## Slide 14: 從整體來觀察噪音暴露與非暴露環境下的REM
REM fragmentation %：提高11 降低16

## Slide 15: 從整體來觀察噪音暴露與非暴露環境下的REM
REM latency(s)：提高13 降低14

## Slide 16: 從整體來觀察噪音暴露與非暴露環境下的REM
REM density %：提高12 降低15

## Slide 17: 從cortisol分群做分析
平常正常組：
  觀察在傍晚的cortisol數值
  取非噪音環境傍晚會cortisol降低的族群
  可以假設此族群相較於其他人為cortisol分泌較正常的人
平常壓力組：
  觀察在傍晚的cortisol數值
  取非噪音環境傍晚不會cortisol降低的族群
  可以假設此族群為平常就較有壓力的族群
噪音正常組(P.M.)：
  觀察在暴露噪音下傍晚的cortisol數值減去非暴露噪音下傍晚的cortisol數值
  取數值較小的族群
  可以假設此族群較不受噪音影響

## Slide 18: 從cortisol分群做分析
噪音壓力組(P.M.)：
  觀察在暴露噪音下傍晚的cortisol數值減去非暴露噪音下傍晚的cortisol數值
  取數值較大的族群
  可以假設此族群較容易受噪音影響
噪音正常組(A.M.)：
  觀察在暴露噪音下早晨的cortisol數值減去非暴露噪音下早晨的cortisol數值
  取數值較小的族群
  可以假設此族群較不受噪音影響
噪音壓力組(A.M.)：
  觀察在暴露噪音下早晨的cortisol數值減去非暴露噪音下早晨的cortisol數值
  取數值較大的族群
  可以假設此族群較容易受噪音影響

## Slide 19: 平常正常組
非暴露噪音cortisol(p.m.) < 5

## Slide 20: 平常正常組
REM總次數：提高5 降低8

## Slide 21: 平常正常組
REM總秒數：提高6 降低8

## Slide 22: 平常正常組
REM片段平均秒數：提高7 降低7

## Slide 23: 平常正常組
REM fragmentation %：提高8 降低7

## Slide 24: 平常正常組
REM latency(s)：提高7 降低8

## Slide 25: 平常正常組
REM density %：提高7 降低8

## Slide 26: 平常壓力組
非暴露噪音cortisol(p.m.) >= 5

## Slide 27: 平常壓力組
REM總次數：提高5 降低6

## Slide 28: 平常壓力組
REM總秒數：提高4 降低8

## Slide 29: 平常壓力組
REM片段平均秒數：提高6 降低5

## Slide 30: 平常壓力組
REM fragmentation %：提高3 降低8

## Slide 31: 平常壓力組
REM latency(s)：提高6 降低6

## Slide 32: 平常壓力組
REM density %：提高6 降低6

## Slide 33: 噪音正常組(P.M.)
暴露噪音cortisol(p.m.) – 非暴露噪音cortisol(p.m.) <= 0.5

## Slide 34: 噪音正常組(P.M.)
REM總次數：提高5 降低7

## Slide 35: 噪音正常組(P.M.)
REM總秒數：提高4 降低9

## Slide 36: 噪音正常組(P.M.)
REM片段平均秒數：提高6 降低6

## Slide 37: 噪音正常組(P.M.)
REM fragmentation %：提高6 降低6

## Slide 38: 噪音正常組(P.M.)
REM latency(s)：提高6 降低8

## Slide 39: 噪音正常組(P.M.)
REM density %：提高9 降低5

## Slide 40: 噪音壓力組(P.M.)
暴露噪音cortisol(p.m.) – 非暴露噪音cortisol(p.m.) > 0.5

## Slide 41: 噪音壓力組(P.M.)
REM總次數：提高5 降低7

## Slide 42: 噪音壓力組(P.M.)
REM總秒數：提高6 降低7

## Slide 43: 噪音壓力組(P.M.)
REM片段平均秒數：提高7 降低6

## Slide 44: 噪音壓力組(P.M.)
REM fragmentation %：提高5 降低8

## Slide 45: 噪音壓力組(P.M.)
REM latency(s)：提高7 降低6

## Slide 46: 噪音壓力組(P.M.)
REM density %：提高4 降低9

## Slide 47: 噪音正常組(A.M.)

## Slide 48: 噪音壓力組(A.M.)

## Slide 49: 從其他因素來做分析
年齡
年資
主觀壓力指標VAS
AHI、AI、HI

## Slide 50: 從年齡來做分析

## Slide 51: 從年資來做分析

## Slide 52: 從主觀壓力指數量表(VAS)來做分析

## Slide 53: 從AHI、AI、HI來做分析

## Slide 54: AHI < 15(輕度以下)
REM總次數：提高6 降低7

## Slide 55: AHI < 15(輕度以下)
REM總秒數：提高6 降低9

## Slide 56: AHI < 15(輕度以下)
REM片段平均秒數：提高7 降低7

## Slide 57: AHI < 15(輕度以下)
REM fragmentation %：提高9 降低6

## Slide 58: AHI < 15(輕度以下)
REM latency(s)：提高7 降低8

## Slide 59: AHI < 15(輕度以下)
REM density %：提高7 降低8

## Slide 60: REM總次數

## Slide 61: REM睡眠階段比例

## Slide 62: REM總時間

## Slide 63: REM平均長度

## Slide 64: REM fragmentation

## Slide 65: REM latency

## Slide 66: REM density